ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вакуумные компоненты»

Адрес: 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, кор.5

Тел.: (4912) 45-62-57 – отдел сбыта

(4912) 45-62-58 – техотдел

Факс: (4912) 28-20-89

Сайт: www.iko-vaco.ru

E-mail: vaccom@gmail.com

Обогреватель электрический

инфракрасный карбоновый

подвесной

ИКО-1,0-3ПД

ИКО-1,0-5ПД

ИКО-1,0-5П

ИКО-1,0-6П

ТУ 3468-001-53182656-2010

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

1 Назначение

Обогреватель электрический инфракрасный карбоновый ИКО подвесной предназначен для основного, дополнительного и локального обогрева помещений (бытовых, административных, промышленных), людей, животных. В качестве источника инфракрасного излучения используется кварцевая карбоновая лампа с температурой излучателя порядка +850˚С.

2 Технические данные

Модели выпускаемых подвесных обогревателей ИКО указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  | Модель обогревателя | Лампа | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКО-1,0-3ПД | ИКЛ-0,35-3* | 1,0 | 4,5 | 650х120х110 | 1,5 |
|  | ИКО-1,0 -5ПД | ИКЛ-0,35-5** | 1,0 | 4,5 | 850х120х110 | 2,2 |
|  | ИКО-1,0-5П | ИКЛ-1,0-5** | 1,0 | 4,5 | 850х120х110 | 2,2 |
|  | ИКО-1,0-6П | ИКЛ-1,0-6*** | 1,0 | 4,5 | 1050х120х110 | 3,0 |

*    - длина лампы ИКЛ-…     -330мм

**  - длина лампы ИКЛ-…     -506мм

***- длина лампы ИКЛ-…    -690мм

Напряжение питания					220В

Минимальная наработка (для лампы), не менее	10 000 часов

Срок службы (для обогревателя)			10 лет

9 Свидетельство о приемке

Обогреватель ИКО_________________ соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-53182656-2010 и признан годным к эксплуатации.

Заводской №________________

Дата выпуска________________		Штамп ОТК

10 Свидетельство о продаже

Продан______________________________________________

_______________________________________________________

(наименование организации-продавца и полный адрес)

Дата продажи________________

5  Устройство

Внешний вид обогревателя представлен на рисунке 1.

1-корпус; 2-модульный подвес; 3-боковая крышка; 4-лицевая крышка; 5-защитная сетка; 6-инфракрасная карбоновая лампа;

7-ламподержатели; 8-шнур питания; 9-чашечка; 10-трос; 11-держатель; 12-крепежный элемент.

Рисунок 1

6 Подготовка обогревателя к работе

1) Освободить обогреватель от упаковки.

2) Проверить сохранность кабеля питания и убедиться, что во время перевозки прибор не повредился. Не включать обогреватель, если он поврежден.

3) Снять две лицевые крышки 4, слегка отжав края корпуса.

4) Сдвинуть по направляющим корпуса защитную сетку 5 в сторону или снять сетку, отжав из направляющих корпуса.

5) Извлечь инфракрасную карбоновую лампу 6 из упаковки (трубки), вставить ее в ламподержатели 7 (сначала в один, утапливая подпружиненную часть патрона, затем в другой).

Лампа должна быть надежно зафиксирована в ламподержателях. Неплотный контакт приводит к перегреву токовых вводов и к преждевременному выходу лампы и патронов из строя.

При установке необходимо предохранять лопатку лампы от крутящих и других механических воздействий во избежание ее растрескивания и поломки.

Внимание! Распаковку и установку лампы в корпус обогревателя производить в перчатках. Перед установкой в обогреватель и при загрязнении протирать колбу лампы тканью, смоченной спиртом.

6) Установить на место первую лицевую крышку 4.

7) Продвинуть защитную сетку 5 по направляющим корпуса до установленной лицевой крышки или вставить в направляющие корпуса.

8) Установить на место вторую лицевую крышку 4.

9) Установить держатели 11 двух модульных подвесов на необходимом расстоянии друг от друга симметрично относительно торцов корпуса.

10) Выкрутить винты в крепежных элементах  12 модульных подвесов.

11) Отмерить необходимую длину тросов 10, сохранив петли для крепления обогревателя на потолке.

12) Закрепить тросы в крепежных элементах 12.

13) Подвесить обогреватель за петли к потолку.

14) Отрезать лишние концы тросов, подтянуть чашечки 9, закрыв элементы крепежа.

15) Подсоединить шнур питания  8 к сети 220в, 50Гц.

Внимание! Подключение обогревателя к сети производить только при отключенном напряжении.

7 Эксплуатация обогревателя

Обогрев помещений, людей, предметов и т.д. происходит за счет лучистой энергии, излучаемой инфракрасной карбоновой лампой и равномерно отраженной рефлектором. Эти лучи попадают непосредственно на обогреваемые поверхности.

Максимальный эффект достигается при направленном в зону обогрева излучении.

Для замены неисправной инфракрасной карбоновой лампы 6 повторить переходы п.4 … п.8 (см. раздел 6). Перед выполнением п.5 извлечь нерабочую лампу из ламподержателей.

Обогреватель должен эксплуатироваться при напряжении питания 220±10% В.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации обогревателя – 1 год со дня его продажи.

Гарантийный срок эксплуатации для комплектующей инфракрасной лампы – 1 год со дня продажи обогревателя.

В случае обнаружения неисправности обогревателя до истечения гарантийного срока следует обратиться на предприятие изготовитель (адрес указан на обложке).

В случае неправильной эксплуатации и механических повреждений изготовитель не несет гарантийных обязательств.

3 Комплектность

Обогреватель						1 шт.

Инфракрасная лампа					1 шт.

Модульный подвес                                                         2 шт.

Руководство по эксплуатации				1 шт.

Упаковка							1 шт.

4. Требования безопасности

Перед тем как пользоваться обогревателем, следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Обогреватель имеет 1-й класс защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к электрической сети 220В, 50Гц через розетку с заземляющим контактом.

Внимание! Замену ламп и устранение неполадок производить только при отключенном напряжении, вынув шнур питания из розетки.

С целью исключения возможных ран и порезов с лампой обращаться осторожно, не допускать ударов, падений.

Не использовать обогреватель в непосредственной близости от душа, ванны, бассейна и т.д.

Не допускается использование обогревателя во взрывоопасных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не следует применять обогреватель в качестве медицинского прибора.  Расстояние до обогреваемых объектов должно быть не менее  0,5м.

Рекомендуемое расстояние до человека не менее 1,5м.

Не класть шнур электропитания на нагретые части обогревателя. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом.

Не допускается эксплуатация обогревателя с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Не допускается накрывать обогреватель и касаться его во время работы.